拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）

| 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环评 机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南省大一农业科技有限公司淀粉废弃物综合利用项目 | 商丘市民权县城关镇旺业路南段1号 | 河南省大一农业科技有限公司 | 东莞虹觐环保科技有限公司 | 本项目在原有厂区内进行建设，全厂总占地面积93333平方米（140亩）。项目建设内容有发酵车间、锅炉房、落地储气膜及配套环保设施等，年产沼气1275万立方米；总投资6600万元，其中环保投资608.5万元。 | 1、废水：本项目废水主要为锅炉软水制备尾水、沼气除臭装置废水、沼气发酵后的尾水以及生活污水。生活污水经化粪池处理后和沼气发酵后尾水、沼气除臭废水、软水制备尾水一起经污水处理站（UASB+SBR工艺）处理后通过市政管网排入民权县污水处理厂，废水排放满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25416-2010）间接排放标准及民权县污水处理厂收水标准。 2、废气：项目废气主要为厌氧发酵系统沼气和锅炉燃烧机燃烧废气。厌氧发酵系统全密闭，沼气经1套“喷淋+吸附过滤+生物除臭装置”净化处理后储存于落地储气膜，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；锅炉采用“低氮燃烧+烟气循环”技术后，燃烧废气经8m高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）涉锅炉企业绩效分级A级要求。 3、固废：本项目废反渗透膜收集到现有工程一般固废暂存间（10m2），由厂家回收；发酵后污泥运往民权县污泥处置场进行处理，生活垃圾收集到垃圾箱，由环卫部门清运，固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 4、噪声：本项目高噪音设备采取设备基础减振、厂房隔声等措施降噪，采取措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5、风险：制定环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。 |