拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告书内容）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目 概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和 措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商丘华茂生物科技有限公司年回收加工动植物油14000吨工业级混合油项目 | 河南省商丘市民权县孙六乡循环工业园区龙生路6号 | 商丘华茂生物科技有限公司 | 河南省昊德环保科技有限公司 | 本项目为新建，主要建设生产车间，占地面积2700m2，总投资400万元。本项目年回收加工动植物油14000吨工业级混合油，涉及危险废物类别为2个大类、2个小类。主要工艺为原料-加热-沉淀-固液分离-成品工业级混合油。主要设备为沉淀罐、储存罐、离心机、搅拌罐等。 | 1、废水。项目职工生活废水经化粪池暂存后与生产废水一并进入孙六镇污水处理站处理达标后排放。 2、废气。生产过程中加热、沉淀及固液分离废气分别经负压收集后共用“UV光氧催化+活性炭吸附”处理，由15m高排气筒达标排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放要求。 3、噪声。选用低噪声设备，采取基础减震、厂房隔声等降噪措施对设备噪声进行控制，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废。废油渣经一般固废间暂存后定期外售；废活性炭及废UV灯管经危废间暂存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经厂内垃圾箱暂存后交由环卫部门处置，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单要求。 | 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》的要求进行了公众参与 |