拟审批的建设项目采取的污染防治设施（环境影响报告表内容）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南中溢源商混建筑材料有限公司年产150万立方商品混凝土、80万立方水稳及100万吨碎石建设项目 | 河南省商丘市民权县程庄镇楚岗村南部，民程路东侧（原发酵站内） | 河南中溢源商混建筑材料有限公司 | 河南金浪桥工程管理有限公司 | 河南中溢源商混建筑材料有限公司年产150万立方商品混凝土、80万立方水稳及100万吨碎石建设项目位于河南省商丘市民权县程庄镇楚岗村南部，民程路东侧（原发酵站内），属于新建项目，占地面积21333平方米，总投资为5000万元，建设规模为年产150万立方商品混凝土、80万立方水稳及100万吨碎石。 | 废气：原料库粉尘采取全封闭式原料仓库，封闭式料场内所有地面均硬化处理，安装封闭性良好的卷帘门，全封闭式料场内设置喷干雾抑尘装置。车辆运输粉尘采取厂区安装喷淋设施，及时对厂区内地面定期洒水降尘，保持厂区道路完好和清洁，车辆行驶时应无明显可见扬尘；对厂区地面进行全面硬化处理（闲置裸露空地进行绿化），水泥、沙子和石子运输车辆要封闭遮盖；运输车应按额定载重量、规定车速运行，严禁超载、超速；物料运输车应采取适当方式卸料，卸料后应清理干净方可驶离装卸料区域；运输车辆外观保持清洁，车身应有明显企业标识；厂区出口安装全方位立体冲洗设备，对出厂车辆进行全方位冲洗，冲洗设备长度不得低于厂内最长车辆长度。粉料入仓粉尘采取粉料仓仓顶自带除尘器，粉料筒仓全密闭，无组织颗粒物能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2中标准要求。商砼及水稳生产线上料斗上料粉尘采取上料斗三面围挡，设置集气罩收集，经脉冲式袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；HZS180商砼搅拌机搅拌粉尘采取封闭搅拌楼，每台搅拌机均配套1台脉冲除尘器进行收集处理（共两套），搅拌粉尘经密闭收集进入配套除尘器处理后通过共用1根25m高排气筒排放（DA002）排放；HZS240商砼搅拌机搅拌粉尘采取封闭搅拌楼，每台搅拌机均配套1台脉冲除尘器进行收集处理（共两套），搅拌粉尘经密闭收集进入配套除尘器处理后通过共用1根25m高排气筒排放（DA003）排放； WBZ600水稳搅拌机搅拌粉尘采取封闭搅拌楼，搅拌粉尘经密闭收集进入配套除尘器处理后通过1根25m高排气筒排放（DA004）排放，商混及水稳生产线有组织颗粒物能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中标准要求。碎石生产线上料工序粉尘采取上料口半封闭，并设置“集气罩+袋式除尘器”1套，经处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA005）排放；破碎工序粉尘采取在粉碎机上方分别设置集气罩对粉尘进行收集，粉尘收集后两台粉碎机共用一套脉冲袋式除尘器进行处理，处理后经15m高排气筒（DA006）排放；筛分工序粉尘采取在筛分机上方设置集气罩对粉尘进行收集，粉尘收集后由一套脉冲袋式除尘器进行处理，处理后经15m高排气筒（DA007）排放，碎石生产线有组织颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。 废水：搅拌机清洗废水、实验室废水经1#三级沉淀池（容积30m3）进行处理，处理后的废水回用于混凝土配料用水工序，不外排；运输车辆清洗废水经2#沉淀池（容积为135m3）进行处理，处理后的废水回用于车辆冲洗，循环利用不外排；罐车清洗废水经砂石分离器+3#三级沉淀池（容积390m3）进行处理，沉淀后的废水作为商砼车清洗用水，循环利用不外排，沉淀池泥渣经砂石分离器处理后回用于生产； 生活污水经1座容积为20m3的化粪池进行处理，处理后定期交由周边村民清掏施肥，不外排。 噪声：营运期间噪声源主要为搅拌机、破碎机、筛分机、水泵、空压机、物料传输装置等生产过程及运输车辆、铲车等车辆运行产生的噪声，噪声声级在75dB(A)~100dB(A)之间，经采用低噪声设备、基础减振、距离衰减等措施后，各场界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固体废物：本项目产生的生活垃圾属于一般固废，收集后交由当地环卫部分统一处置；除尘设备收集的粉尘，定期清理回用于生产；砂石分离器分离出的砂石回用于生产，沉淀池沉渣可作为建筑材料用于区域道路填料使用；实验室废料经暂存后作为建筑材料用于区域道路填料使用。 |