窗体顶端

拟批复的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）

窗体底端

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单 位 | 建设单位概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民权华光精神病医院建设项目 | 民权县花园乡双井村原双井中学旧址 | 民权华光精神病医院 | 项目总投资5000万元，总占地面积16322m2，现计划在现有院区内，新建1栋3F病房楼及其配套设施，对现有1栋3F门诊楼、1栋3F医技楼进行内部进行重新装修。 | 废气：污水处理设置恶臭经采取负压收集后，进入生物滤池处理，处理达标后通过15m高排气筒排放，食堂油烟经高效油烟净化器处理后，通过专用烟道排放。 废水：项目食堂废水经隔油池处理后，排入院区污水处理设施后进一步处理；其他废水进入“格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及赵红坡村污水处理厂收水水质要求后，通过罐车拉运至赵红坡村污水处理厂进一步处理。 噪声：项目运营期产生的噪声主要为医疗器械噪声、设备噪声、人群噪声以及风机噪声。医疗器械及设备均安装于室内、固定设备减振处理，通过墙体隔声及距离衰减，对周围环境影响较小。人群噪声采取加强管理，禁止喧哗等措施可得到有效控制。采取相应的噪声防治措施后，项目边界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 固废：项目生活垃圾委托环卫部门清运处置；污水站污泥消毒处理后与检验废液、医疗废物一起交由有医疗废物处置资质单位专车清运处置。 | / |