窗体顶端

拟审批的建设项目采取的污染防治措施 （环评报告书内容）

窗体底端

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设单位概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宏泰禽业400万羽蛋鸡养殖项目 | 商丘市民权县白云寺镇王寺寨村东500米 | 河南宏泰禽业有限责任公司民权分公司 | 河南晴烁环保科技有限公司 | 该项目总投资140000万元（其中环保投资220万元），占地590亩，新建青年鸡舍10栋、蛋鸡舍20栋，从事蛋鸡养殖、育雏、蛋品加工、饲料加工（自用），建设规模为单批次育雏蛋鸡100万羽，年存栏蛋鸡400万羽。 | 1、废水：施工期泥浆废水、车辆冲洗废水经临时沉淀池处理后回用于施工场地道路洒水抑尘或施工用水，施工期生活污水经免水冲洗厕所处理后用于周边农田肥田；营运期生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清运肥田；养殖废水和蛋品加工废水、化制冷凝废水、无害化处理区冲洗废水一起经“固液分离+收集池+沉砂池+厌氧发酵池+暂存池”处理后用于农田综合利用，不外排。 2、废气：施工期严格按照“六个到位”、“八个百分之百”、“两个禁止”要求落实扬尘防治管控措施、优选低排放机械车辆作业并加强管理，减轻施工扬尘、机械车辆尾气、烟尘对周边环境的影响；营运期：（1）饲料加工粉尘经中央脉冲式袋式除尘器处理后通过40米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业其他工序排放限值要求；（2）蒸汽发生器采用“低氮燃烧+烟气循环”技术，天然气燃烧废气通过不低于8m高排气筒排放，满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉废气排放限值要求；（3）中央厨房油烟经1套油烟净化器处理后，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1“小型”食堂的规定，处理后通过专用烟道楼顶排放；（4）鸡舍采取加强换气、及时清粪、在出风口喷洒除臭剂，污水处理站池子加盖密闭，喷洒除臭剂进行除臭，鸡粪烘干恶臭经生物除臭喷淋塔处理后通过15m高排气筒排放，病死鸡无害化处理恶臭经设备内部冷凝+UV光氧催化装置处理后通过15m高排气筒排放，有组织排放的氨和硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求，非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中排放建议值要求，无组织排放的氨和硫化氢厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7要求。加强场区及周边绿化，减少恶臭气体对周围环境的不良影响。 3、噪声：施工期不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值，营运期不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1规定的1类、4类声环境功能区环境噪声限值。 4、固体废物 建筑垃圾经分类收集后综合回收利用；营运期：病死鸡尸无害化处理后废渣按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表6的规定和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，其他一般固体废物暂存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行控制；危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾交环卫部门外运处理。 5、主要污染物总量建议控制指标 根据本项目工艺特征和排污特点及所在区域环境质量现状，确定本项目污染物总量控制指标为：大气污染物：SO20.0195t/a，NOX0.0698t/a、非甲烷总烃0.00003t/a。 | 是 |