拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产20万吨高塔缓控释肥改建项目 | 商丘市民权县冰熊大道西段河南鄂中肥业有限公司 | 河南鄂中肥业有限公司 | 河南省昊德环保科技有限公司 | 本项目为改建，不新增占地，总投资5500万元。本项目年产20万吨高塔缓释控肥，涉及危险废物类别为1个大类、1个小类。主要工艺为配料、尿融、造粒、筛分等。主要设备为全斗提提升机、造粒机、刮料机等。 | 1、废水。项目喷淋洗涤塔废水循环使用不外排，产品循环冷却水循环使用不外排，蒸汽冷凝水经冷却暂存池暂存后用于产品循环冷却水补水、现有工程员工洗衣冲厕及厂区道路洒水抑尘。 2、废气。 投料工序上料口上方及下料口处均设置集气罩，废气由1套覆膜袋式除尘器处理，由18m高排气筒排放；尿融、造粒、混合、筛分、包膜、精筛工序采用负压收集措施、包装设备下料口处设置负压收集管道，废气经收集后进入1套重力除尘室+袋式除尘器+喷淋洗涤塔处理，由1根18m高排气筒排放。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中肥料制造（除煤质氮肥）企业绩效分级PM有组织排放浓度要求；氨气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中肥料制造（除煤质氮肥）企业绩效分级造粒工序NH3排放浓度要求。 3、噪声。本项目噪声主要为斗提提升机、尿融器、造粒机等生产设备运行过程所产生的机械噪声，噪声级为70~90dB(A)，经厂房阻隔、采取基础减振、局部隔声等措施后，项目四厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固废。本项目营运期产生的固体废物包括废包装物、除尘器收尘及废润滑油；废包装物集中收集，经一般固废间暂存后，定期外售；除尘器收尘经集中收集后回用于生产；废润滑油经现有工程危废暂存间暂存后定期交有资质单位处置。 |