窗体顶端

拟批复建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）

窗体底端

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设单位概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南鲸弘医疗消毒供应中心建设项目 | 河南省商丘市民权县兴业路东段北侧006号 | 河南鲸弘医疗消毒供应中心有限公司 | 项目总投资3000万元，占地面积12000m2，新建年消毒1000万把硬器械消毒供应中心、日消毒8吨软器械消毒供应中心、日消毒20吨医用织物洗涤消毒中心等三个消毒中心。 | 废气：热源机产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经低氮燃烧器+烟气再循环处理后通过1根26m排气筒排放；烘干工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经低氮燃烧器处理后通过1根15m排气筒排放；EO灭菌工序产生的非甲烷总烃经密闭负压收集+环氧乙烷灭菌器尾气处理装置（高温催化分解工艺）处理后通过1根16m排气筒排放。 废水：生产废水经厂内污水处理站处理、生活污水经化粪池处理后的综合废水达到《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）及民权县产业集聚区污水处理厂入网水质要求后排入园区污水管网，进入民权县污水处理厂进一步处理。 噪声：项目噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强在65dB(A)~85dB(A)之间。经隔声、减震等措施处理后，经预测厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 固废：项目毛绒收集后交由当地环卫部门处理，废反渗透膜、废离子交换树脂交由有处理能力单位处理或利用；废催化剂、废包装材料、废生物指示剂、废UV灯管、废包装桶、废包装盒、污泥、废润滑油收集后于危险废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 | / |