拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）

| 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南宏星华铝业有限公司年产200000吨高性能工业铝型材挤压生产线项目 | 商丘市民权县高新技术产业开发区建业路南段 | 河南宏星华铝业有限公司 | 河南冠众环境科技有限公司 | 河南宏星华铝业有限公司位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路南段，项目总投资20000万元，拟在现有工程东侧新建一栋建筑面积为22080m2的车间，同时利用现有工程已建成的2#厂房，进行本次项目的建设，总建筑面积为43768m2，建设内容主要为生产车间。 | （1）废水 项目营运期产生的废水主要为生活污水。生活污水依托现有已建成隔油池、化粪池预处理后，通过市政污水管网，进入民权县污水处理厂处理。 （2）噪声 本项目噪声主要来源为挤压生产线、时效炉、风机等设备运转时产生的噪声，噪声源强为70-90dB(A)。项目噪声经采取选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减、加强设备维护等措施后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，因此项目运营后产生的噪声对环境产生的影响较小。 （3）废气 本项目营运期大气污染源主要为热剪工序、时效工序天然气燃烧废气，碱煮工序产生的碱雾，氮化工序产生的氨气，锯切工序产生的铝屑，食堂油烟。2#生产车间内每台时效炉、热剪棒炉配套燃烧机均采用低氮燃烧机，时效炉和热剪棒炉产生的废气经管道收集后与现有热剪棒炉废气一起经1根16m排气筒（DA002，现有）排放。3#生产车间内每台时效炉、热剪棒炉配套燃烧机采用低氮燃烧机，热剪棒炉废气和时效炉废气经管道收集后经1根16m排气筒（DA003，新增）排放。锯切工序产生的铝屑经集气罩收集后，经旋风除尘器+袋式除尘器进行回收后在车间内排放。碱煮工序产生的碱雾经集气管道收集后经酸液喷淋塔处理后经15m高排气筒排放。氮化工序产生的氨气在氮化炉自带直接燃烧装置中燃烧后在车间内无组织排放。食堂油烟依托原有油烟净化器处理后，引至屋顶高空排放。 （4）固体废物 本项目营运期产生的固废主要为挤压过程产生的不合格品、定长裁剪废边角料、铝屑回收装置回收的铝屑、沉降在车间内的铝屑、含铝副产品、废润滑油、液压油、废油桶、废包装材料和生活垃圾。 生活垃圾由环卫部门统一清运；挤压过程产生的不合格品、定长裁剪废边角料、铝屑回收装置回收的铝屑、沉降在车间内的铝屑回用于铝棒生产；含铝副产品暂存于铝副产品暂存间，定期由长沙三春晖环保设备有限公司回收；废润滑油、液压油、废油桶、废包装材料等经厂区危废间暂存后交有资质单位进行处置。 |