拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商丘豫华金属制品有限公司年产3万米锌钢护栏项目 | 商丘市民权县龙塘镇吴堂开发区68号 | 商丘豫华金属制品有限公司 | 河南省昊德环保科技有限公司 | 本项目为新建，占地面积7226m2，总投资200万元。本项目年产3万米锌钢护栏，主要工艺为切割、焊接、打磨、组装、静电喷塑及固化等。主要设备为水刀切割机、二保焊、喷塑流水线等。 | 1、废水。 水切割用水循环使用不外排，职工生活废水经厂区化粪池暂存后排入龙塘镇污水处理厂处理。 2、废气。 1号线、2号线切割、焊接及打磨废气采用集气罩收集，后分别由1套袋式除尘器（TA001、TA002）处理，喷塑粉尘负压收集后分别由1套袋式除尘器（TA003、TA004）处理，后每条线喷塑粉尘分别与切割、焊接及打磨废气共用1根15m高排气筒（DA001、DA002）达标排放，颗粒物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）；1号线、2号线固化废气分别由集气罩收集后，分别进入1套UV光氧催化+低温等离子（TA005、TA006）处理，分别由1根15m高排气筒（DA003、DA004）达标排放，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1金属制品业标准要求（排放浓度≤50mg/m3），固化工序天然气燃烧废气污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）（颗粒物＜30mg/m3、SO2＜200mg/m3、NOX＜300mg/m3）。 3、噪声。本项目噪声主要为生产设备运行过程所产生的机械噪声，噪声级为70~80dB(A)，经厂房阻隔、采取基础减振、局部隔声等措施后，项目四厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废。本项目营运期产生的固体废物包括废包装物、除尘器收尘及废边角料、废UV灯管、焊渣；废包装物经收集后定期外售，喷塑工序产生的除尘器收尘回用于生产，其他工序除尘器收尘经收集后由一般固废间（10m2）暂存后外售，废边角料及废UV灯管、焊渣均经收集后由一般固废间（10m2）暂存，定期外售。 |